Коммерческое предложение

Фрезерный центр EM600A

# Дата: 05/11/20

| Наименование | кол-во | Цена всего (USD) |
| --- | --- | --- |
| Фрезерный центр EM600A (FANUC, 24-TOOLS ATC, BT40-8000RPM SPINDLE, Chip Conveyor, Spindle 7,5/11 kW) | 1 | $ 49 800 |
| Поворотная ось с задней бабкой 4th axis with ø170 (Тайвань) | 1 | $ 7 800 |
| Цена с НДС 20% (с доставкой в г. Каменск-Уральский) | $ 57 600 |

Примечание:

Данный станок имеет 24 сменных инструмента, Поворотная ось с задней бабкой до 170мм.

# Условия поставки:

Сроки поставки 55-65 дней

Условия оплаты:    30% - предоплата

40% - по факту готовности к отгрузке

20% - за семь дней до прибытия на таможню

10% - в течении 5 дней по факту получения.

Гарантия на оборудование 1 год с момента приобретения.

*Предложение действительно в течение десяти дней.

Фрезерный центр EM600A (FANUC, 24-TOOLS ATC, BT40-8000RPM SPINDLE, Chip Conveyor)

Спецификация

| Перемещение |
| --- |
| Ось X |  | 600 mm |
| Ось Y |  | 400 mm |
| Ось Z |  | 450 mm |
| От края шпинделя до рабочего стола (max) |  | 600 mm |
| От края шпинделя до рабочего стола (min) |  | 150 mm |
| От центра шпинделя до колонны путепровода |  | 466 mm |
| Рабочий стол |
| длина |  | 700 mm |
| Ширина |  | 420 mm |
| Т-образный паз Ширина |  | 14 mm |
| T-Slot Расстояние |  | 84 mm |
| Количество Std Т-образных пазов |  | 4 |
| Загрузка рабочего стола |  | 350 Kg |
| От рабочего стола до пола |  | 880 mm |
| Шпиндель |
| Максимальная мощность |  | (7,5/11) Kw |
| Максимальная скорость |  | 8000 rpm |
| Максимальный крутящий момент |  | 72 Nm |
| Система привода | Приводной ремень |
| Тип патрона | BT 40 |
| Скорость подачи |
| Скорость холостого хода по оси X |  | 42 m/min |
| Скорость холостого хода по оси Y |  | 42 m/min |
| Скорость холостого хода по оси Z |  | 48 m/min |
| Максимальная скорость реза |  | 10 m/min |
| Минимальная скорость подачи |  | 0.001 mm |
| Осевые моторы |
| Привод сервомотора | Прямой привод |
| Скорость сервомотора по осям X/Y/Z |  | 3000 оборотов в минуту |
| Крутящий момент сервомотора |  | (11/11/20) Nm |
| Диаметр шнека для осей X/Y/Z |  | ø32 mm |
| Шаг винта по осям X/Y/Z |  | 16 mm |
| Устройство смены инструмента |
| Тип | Диск Манипулятор |
| Вместимость | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента (полный) |  | ø80 mm |
| Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов) |  | ø150 mm |
| Максимальная длина инструмента |  | 300 mm |
| Максимальный вес инструмента |  | 8 Kg |
| Время смены инструмента |  | 2.5 secs |
| Основная спецификация |
| Вес станка |  | 4000 Kg |
| Высота станка |  | 2350 mm |
| Площадь машины (длина*ширина) |  | 2300*1900mm |
| CP | 20 KVA |
| Точность |
| Точность позиционирования |  | 0.01 mm |
| Повторная точность позиционирования |  | 0.006 mm |
| Другое |
| Требуемое давление воздуха |  | 6～8 Bar |
| Объем хладогена |  | 180 L |
| Объем смазочных масел |  | 3 L |
| Контроль | FANUC-0iMF |

| Конфигурация станка |
| --- |
| NO. | Содержание | Количество |
| 1 | система ЧПУ FANUC | 1 |
| 2 | 8,4-дюймовый ЖК- цветной дисплей | 1 |
| 3 | Автоматическая система поддержания температуры | 1 |
| 4 | Автоматическое устройство смазки | 1 |
| 5 | Защитные кожухи | 1 |
| 6 | Электронная система пылеудаления | 1 |
| 7 | Сигнальная лампа | 1 |
| 8 | Нарезание резьбы | 1 |
| 9 | Система подачи СОЖ на инструмент | 1 |
| 10 | Воздушная защита шпинделя | 1 |
| 11 | LED освещение рабочего места | 1 |
| 12 | Фиксирующие болты | 6 |
| 13 | Система обдува | 1 |
| 14 | Ящик для инструментов | 1 |
| 15 | Трансформатор | 1 |
| 16 | Защитный кожух трех осей | 1 |
| 17 | Концевой выключатель двери | 1 |
| 18 | RS232 коммуникационный интерфейс CF кард слот | 1 |
| 19 | Система очистки инструмента | 1 |
| 20 | Пневматическая система смены инструмента | 1 |
| 21 | Система ручной регулировки импульсным генератором | 1 |
| 22 | Маслоотделитель СОЖ | 1 |
| 23 | Водяное охлаждение | 1 |
| 24 | 4ая поворотная ось 170мм (Тайвань) | 1 |

| Поставщики основных деталей |
| --- |
| NO. | Part Name | Specification | Brand |
| 1 | Система ЧПУ | FANUC-0iMF | FANUC |
| 2 | Мотор шпинделя | ΒiI8/12000 | FANUC |
| 3 | двигатель осей X / Y / Z | βisC12/βisC12/βis22B | FANUC |
| 4 | Направляющие ШВП по осям X / Y / Z | 30mm/30mm/35mm | PMI/HIWIN |
| 5 | X / Y / Z Ось ШВП | ø32mm/ø32mm/ø32mm | PMI/HIWIN |
| 6 | Шпиндель | Belt Type BT40-120 | KENTURN/CELLS |
| 7 | Магазин инструментов | Disc Type BT40-24T | CHEN SOUND/OKADA |
| 8 | Разжим цилиндров |  | CHEN SOUND /HAOCHENG |
| 9 | Муфта |  | MIKI PULLEY/REACH |
| 10 | Теплообменник |  | DIORT/TONGFEI |
| 11 | Электронные компоненты |  | SCHNEIDER/MOELLER/OMRON |
| 12 | Насос СОЖ |  | WALRUS/STAIRS |
| 13 | Подшипник |  | NSK/NTN |
| 14 | Гибкий кожух |  | HONGWANG/ETEK |
| 15 | Устройство автоматической смазки |  | BAOTN |
| 16 | Пневматический блок |  | MINDMAN/AIRTAC |
| 17 | 4-ая ось 170мм | 170 мм | DEXTRON |
| Примечание: Производитель оставляет за собой право заменить комплектующие на другие такого же качества. |